Intensification de l’ultrafiltration tangentielle du lait écrémé par ultrasons :

de l’échelle nanométrique au procédé

Jin Ya, Hengl Na, Baup Sa, Pignon Fa*, Gondrexon Na, Sztucki Mb, Narayanan Tb, G. Gésan-

Guiziouc,d

a Laboratoire Rhéologie et Procédés, UJF, G-INP, CNRS, BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9

b European Synchrotron Radiation Facility, BP220 38043 Grenoble Cedex 9

c INRA UMR1253 STLO Science et Technologie du Lait et de l'Œuf

65 rue de Saint-Brieuc - 35042 Rennes Cedex

d Agrocampus Ouest, UMR1253 STLO 65 rue de Saint-Brieuc - 35042 Rennes Cedex

Mots-clés: ultrafiltration, intensification, ultrasons, SAXS, lait écrémé

Dans ce travail, il est proposé de combiner in-situ des ondes ultrasonores basse fréquence aux champs de pression et aux effets hydrodynamiques lors de l’ultrafiltration tangentielle du lait. Une nouvelle cellule de filtration tangentielle a été développé afin d’une part, d’appliquer des ultrasons au voisinage de toute la surface membranaire au moyen d’une lame vibrante à 20 kHz, et d’autre part d’observer in-situ l’organisation des colloïdes dans les couches de polarisation par diffusion de rayons X aux petits angles (SAXS) [1–4]. L’observation in-situ des profils de concentration permet d’apporter des informations précieuses sur les modifications des couches concentrées sous ultrasons aux échelles nanométriques. L’objectif est de corréler les performances du procédé de filtration à l’échelle macroscopique (flux de perméat, taux de rétention, caractéristiques rhéologiques...) avec les résultats de ces observations aux échelles des particules (profils de concentration et de structure au voisinage de la membrane).

a)    b)

Figure 1 : Effet des ultrasons (US) a) sur le flux de perméation et b) sur la concentration des couches concentrées déduite des mesures SAXS lors de l’ultrafiltration tangentielle du lait LowHeat, (Clait=C0=27 g.L-1 de caséines, débit = 0,1 L.min-1 (Re = 143), Pression Transmembranaire = 1,1x105 Pa, Puissance_US=2W.cm-2)

Les expériences ont été menées sur une suspension de lait écrémé LowHeat [2,5,6] préparée à la concentration C0 du lait écrémé (27 g.L-1de caséines). L’application des ultrasons lors de l’ultrafiltration a permis de montrer des augmentations marquées des flux de perméation pouvant atteindre un facteur 2 sous certaines conditions (Fig. 1a). Couplés aux mesures de SAXS, ces résultats montrent (Fig. 1b) que dans les conditions opératoires utilisées les ultrasons conduisent à une diminution de la concentration à l’intérieur de cette couche, réduisant la résistance au transfert de matière. La performance du procédé de filtration est ainsi notablement augmentée tout en conservant les propriétés de sélectivité des différentes espèces.

[1]	Y. Jin, N. Hengl, S. Baup, F. Pignon, N. Gondrexon, A. Magnin, et al., J. Membr. Sci. 453 (2014) 624–635.

[2]	Y. Jin, N. Hengl, S. Baup, F. Pignon, N. Gondrexon, M. Sztucki, et al., J. Membr. Sci. 470 (2014) 205–218.

[3]	Y. Jin, N. Hengl, S. Baup, F. Pignon, N. Gondrexon, M. Sztucki, et al., Carbohydr. Polym. 124 (2015) 66–76.

[4]	N. Gondrexon, L. Cheze, Y. Jin, M. Legay, Q. Tissot, N. Hengl, et al.,Ultrason.Sonochem. 25 (2015) 40–50.

[5]	F. Pignon, G. Belina, T. Narayanan, X. Paubel, A. Magnin, G. Gésan-Guiziou, J. Chem. Phys. 121 (2004) 8138–8146.

[6]	C. David, F. Pignon, T. Narayanan, M. Sztucki, G. Gesan-Guiziou, A. Magnin, Langmuir. 24 (2008) 4523–4529.