## Slide 1: Les vitamines C et les folates dans les légumes traités thermiquement, revenir sur les idées reçues
Catherine M.G.C. Renard,
N. Delchier, D. Aoudé-Werner, J. Le Grandois, S. Gervais & S. Georgé
Séminaire RIBENUT, 14 novembre 2013

## Slide 2: Des vitamines dans les légumes traités thermiquement?
« Tout le monde sait » que les vitamines, c’est dans les fruits et légumes frais
  La vitamine C est utilisée comme test de l’intensité des traitements thermiques
  Les folates sont des vitamines fragiles
Mais:
  Pertes au cours du stockage des légumes crus
  Les légumes sont en général consommés cuits

## Slide 3: Et quand on regarde de plus près?
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Cuit
Cru
Jus
Cuisson
Cuit
vapeur
Frais
Cuit
Cru
Jus
Cuisson
Surgel
é
s
L
é
gume
Jus
Conserve
-
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
Cuit
Cru
Jus
Cuisson
Cuit
vapeur
Frais
Cuit
Cru
Jus
Cuisson
Surgel
é
s
L
é
gume
Jus
Conserve
Cru
vapeur
Surgelés
Conserve
Cuit
Cru
0
20
40
60
80
100
120
140
0
20
40
60
80
100
120
140
Cuit
Cru
Cuit
Frais
Légume
Vitamine C
mg/kg MF
mg/kg MF
Folates

## Slide 4: Quelques questions et éléments d’explication
Quel traitement thermique?
  De blanchiment à appertisation, des conditions très variables
  Littérature scientifique
    Abondante sur les jus de fruits en cours de stockage
    Comparaisons avant / après
    Solutions « modèles » - constantes apparentes
Très peu de données sur les folates
Quid des pertes par migration / diffusion?

## Slide 5: Vitamine C
Dégradation généralement décrite comme une réaction d’ordre 1
  Donc C/Cini sont superposable
  Linéaire quand exprimé en log C
Mais…
Dégradation de l’acide ascorbique à 100°C en aérobiose
Oey et al. 2006
250 mg/L
750 mg/L
150 mg/L

## Slide 6: Un enchaînement complexe de réactions
Acide ascorbique
Acide déhydroascorbique
+ 2H
Milieu oxydant: O2, Fe++…
Milieu réducteur
-H2O
furfural
-H2O
Acide 2,3-dicéto-gulonique
Vit C
Acide furoïque, 3OH-2-pyrone, …
-H2O

## Slide 7: Quels mécanismes à quel stade du procédé?
Matière première
Blanchiment
Ajout jus de couverture
Lavage
Eboutage
Stérilisation
Produit fini
Conserves appertisés haricots verts
Transfert
IMMERSION
30 s à 1 min 15 à 30°C
ASPERSION / IMMERSION
4 à 8 min 85 à 95°C
6 à 15 min 125 à 130°C
dégradation linéaire au cours du stockage
diffusion
dégradation, avec O2 (AA vers DHA)
dégradation, sans O2 (DHA instable)
Equilibre avec jus de couverture
Dégradation: O2 espace de tête
(AA vers DHA, peu stable)

## Slide 8: Les résultats de la modélisation
Modélisation: prise en compte des incertitudes et dispersions (cf exposé F. Carlin)
Utilisation des constantes publiées (valeurs et dispersion)
Validation par les mesures en cours de transformation
Difficultés:
  Des paramètres manquants (diffusion)
  Des données d’accès difficile: O2?

## Slide 9: Et les folates?
Plusieurs vitamères:
  Varient par degré de saturation et substitution
  Interconvertibles in vivo (réactions spécifiques)
La composition en vitamères est peu connue
Epinards et haricots verts
  5CH3H4folate, 5HCO-H4folate, 10-HCO-PteGlu
N
N
N
N
O
N
H
2
H
H
N
1
4
2
4
a
8
a
5
8
6
7
1
0
9
X
X
3
1
'
2
'
3
'
4
'
5
'
6
'
N
N
N
N
O
N
H
2
H
H
N
1
4
2
4
a
8
a
5
8
6
7
1
0
9
X
3
1
'
2
'
3
'
4
'
5
'
6
'
Glu
Glu
Glu
CH3 : 5-methyltétrahydrofolate
HCO: 10-formylfolic acid
Tétrahydrofolate ou dihydrofolate

## Slide 10: Quel devenir au cours du procédé?
Matière première
Blanchiment
Ajout jus de couverture
Lavage
Eboutage
Stérilisation
Produit fini
Conserves appertisés haricots verts
Transfert
0%
25%
50%
75%
100%
5-CH3-H4folate
5-HCO-folate
10HCO-PteGlu
Minor compounds

## Slide 11: Les vitamères n’ont pas la même évolution
5-HCO-H4folate
10-HCO-PteGlu
5-CH3-H4folate
H4folate
PteGlu
5,10-CH+-H4folate
10-HCO-H2folate
(%)
Time (min)
C/C
0
20
40
60
80
100
120
0
30
60
90
120
150
180
210
240
C/C
0
(%)
10-HCO-PteGlu stable pendant 3h
5-HCO-H4folate: augmentation transitoire puis plateau
Time (min)
C/C
0
0
50
100
150
200
250
30
60
90
120
150
180
210
240
C/C
0
(%)
(%)
300
Time (min)
(%)
(%)
0
20
40
60
80
100
120
140
50
100
150
200
250
C/C
0
C/C
0
5-CH3-H4folate: dégradation (ordre 1)
3h, en présence O2

## Slide 12: La migration / diffusion
Tendance à l’équilibration des concentrations entre le légume et le liquide
  jus de couverture/eau de cuisson
  Rapide si différence de concentration forte
  Varie peu avec la température
Est le phénomène dominant au
cours du stockage
  Faibles températures, temps longs

## Slide 13: Conclusions
Pas si fragiles que ça, finalement
Migration négligée:
  difficulté d’étude, variabilité formes?
Besoin d’une approche chimique pour comprendre et surtout modéliser
Mais il faut une connaissance plus approfondie:
  Quels vitamères (AA / DHAA, 5CH3H4folate / 5HCO-H4folate, 10-HCO-PteGlu)
  Quelles conditions (oxydation, réduction?)